## Slide 1: 시리얼 통신 기초
2014.11.04 by 황 성진

## Slide 2: 목차
시리얼 통신 개요
UART
RS232
RS422
RS485
I2C
SPI
CAN

## Slide 3: 시리얼 통신의 개요
Parallel데이터를 Serial데이터로 변환하여 전송하는 통신 방법
N bit 수만큼의
신호선이 필요하다
Bit수에 무관
1개 신호선에 전송
병렬전송 방식
시리얼 통신 방식
UART
병렬신호 직렬신호로 변환

## Slide 4: 시리얼 통신의 개요
비동기 및 동기 전송 비교
비동기 전송
동기 전송

## Slide 5: UART
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
대표적인 비동기 시리얼 통신 장치
정해진 속도(Baud Rate)에 맞추어 병렬데이터를 비트단위로 직렬전송하고, 수신된 직렬데이터를 병렬데이터로 변환하는 장치
Tx(Transmitter) / Rx(Receiver) 2개의 통신 라인을 이용
동기화를 하지 않으므로 송수신 측에서 동일한 UART의 파라미터를 설정해야 한다.
UART는 TTL 레벨 신호를 다룬다
파라미터
Baud Rate:9600
Stat Bit
Data Bit: 8,9
Stop Bit: 1, 1.5
Parity bit: odd, even,
none
파라미터
Baud Rate:9600
Stat Bit
Data Bit: 8,9
Stop Bit: 1, 1.5
Parity bit: odd, even,
none
UART
TX
RX
UART
TX
RX

## Slide 6: 트랜시버
UART가 있으면 비동기 통신은 가능하지만 UART의 송수신 핀을 다른 UART장치의 직렬포트(예, RS232포트)에 바로 연결할 수 없다
UART의 TTL 레벨을 통신이 잘되도록 전기적 특성을 변환해 주는 장치를 트랜시버라고 한다
TTL레벨(0v-5V)을 트랜시버의 전기적 특성에 주어진 신호레벨로 변환하는 표준 규격에 따라 RS232, RS422, RS485로 나뉘어 진다
UART
UART
TX
RX
RX
TX

## Slide 7: 시리얼 포트 종류의 개념
트랜시버에 따라 RS232, RS422, RS485

## Slide 8: RS232C
RS232표준: 논리 1: -3V~-15V, 논리 0: +3V~+15V로 규정
이런 역할을 하는 IC를 RS232 트랜시버라고 하며, Maxim사의 MAX232가 대표적인 예이다

## Slide 9: RS232C
커넥터 사양: 핀의 기능이 정의되어 있다

## Slide 10: RS232C
RS232통신의 파형 예

## Slide 11: RS232C
DTE to DCE 결선 DTE: Data Terminal Equip(데이터 단말기)
DCE: Data Communication Equip(데이터통신기)

## Slide 12: 시리얼 통신의 종류와 비교
사양 | RS232C | RS422 | RS485
동작모드 | Single-Ended | Differential | Differential
최대 Driver/Receiver 수 | 1Drv-1Rcv | 1Drv-10Rcv | 32Drv-32Rcv
최대 통신 거리 | 약 15m | 약1.2Km | 약1.2Km
최고통신속도 | 128Kbs(Win7) | 10Mbps | 10Mbps
전송방식 | Full Duplex | Full Duplex | Half Duplex
최대출력전압 | ±25V | -0.25V~+6V | -7V ~ +12V
최대입력전압 | ±15V | -7V ~ +7V | -7V ~ +12V
신호선의 수(min) | 3wire TX, RX, GND | 4wire: TXD+, TXD- RXD+, RXD- | 2wire TX, RX

## Slide 13: RS422
RS422는 전기적 사양은 규정
물리적인 커넥터 및 핀은 미규정

## Slide 14: RS422
Differential 모드를 이용하여 노이즈에 강하다
기본적으로 RS422은 Differential mode로 송수신한다
즉, 두 선의 전위차이를 이용하여 데이터를 보내며 논리를 정한다
두 라인의 전위차가 0.2V 이상이 되면 논리 1, -0.2V이하가 되면 논리 0을 의미한다

## Slide 15: RS422
DTE to DCE 결선: RS232와 별차이가 없다
하나의 선에 두 개의 라인 필요하고, 신호명 뒤에 +와 –로써 구분한다
+ 신호선은 + 신호선과, - 신호선은 – 신호선과 연결한다
GND는 연결하지 않아도 된다
Multi-Drop에서 주의 사항
모든 슬레이브의 TXD라인은 공통으로 마스터의 RXD라인
과 묶이게 되는데 이는 곳 슬레이브가 동시에 데이터를 보
내게 되면 충돌이 난다(즉, 슬레이브에서 마스터로 데이터
를 보내고자 할 경우는 반드시 한대만 통신을 해야한다)
(주의) 슬레이브 간의 통신은 안된다

## Slide 16: RS422
DTE to DCE 결선
Point to Point 모드 결선
Multi-Drop 모드 결선

## Slide 17: RS485
가장 큰 특징은 N:N통신이 가능
(최대 노드 32대, 더 많은 노드를 연결할 수 있는 트랜시
버도 있다고 함 256개)
RS485는 어떠한 장비도 마스터/슬레이브가 될 수 있다
항상 선로 접근하는 것은 1대의 장비만이어야 한다

## Slide 18: RS485
RS232 vs RS485

## Slide 19: RS485
RS485는 전기적 사양은 규정
물리적인 커넥터 및 핀은 미규정

## Slide 20: RS485
RS485 역시 +선과 –선의 전위차를 이용하여 데이터를 전송
RS422과 가장 큰 차이는 RS422은 Full Duplex방식을 사용하므로 4가닥이지만, RS485는 Half Duplex방식이므로 2가닥의 회선만 사용한다.
RS485는 TRXD+, TRXD- 두 선으로 송수신을 수행한다

## Slide 21: RS485
DTE to DCE 결선

## Slide 22: RS485
RS485통신의 파형 예

## Slide 23: RS485
RS485통신의 파형 예
RS-485 통신은 논리레벨보다 강한 노이즈가 유입되어도 데이터가 제데로 전송될 정도로 노이즈에 강함
RS-485 통신은 이즈가 두 신호선에 거의 똑같이 유입되어 두 신호선의 전압차는 크게 변하지 않음

## Slide 24: I2C
I2C란?
Inter-Intergrated Circuit
동기식 직렬통신의 한 방식
Philips에서 개발한 직렬버스 2-wire 통신 프로토콜
데이터 통신에는 2개의 선이 필요하다
Half-Duplex 통신
Multi-master mode를 지원: 여러 개의 주변회로와 연결이 가능
주로 Chip간 근거리 통신에 사용

## Slide 25: I2C
I2C의 시스템 구성

## Slide 26: I2C
통신 프로토콜

## Slide 27: SPI
SPI란?
Serial Peripheral Interface
동기식 직렬통신의 한 방식
Motorola에서 개발한 직렬버스 4-wire 통신 프로토콜
데이터 통신에는 3개의 선이 필요하다
Full-Duplex 통신(양방향 통신)
Single Master – Multi Slave를 지원: 여러 개의 주변회로와 연결이 가능(칩 선택 신호가 추가 필요)
주로 Chip간 근거리 통신에 사용

## Slide 28: SPI
시스템 구성(Point to Point)
SPI는 간단하고 효율적이다 (I2C에 비해 No Addressing으로 overhead가 적다)

## Slide 29: SPI
시스템 구성(Multi-Slave)
여러 슬레이브일 경우 각 슬레이브는 SS(칩선택) 라인이 필요하다
I2C보다 더 많은 선이 필요하다

## Slide 30: SPI
SPI 동작구조
마스터만 슬레이브로 전송
(master가 data 전송, dummy 수신)
마스터와 슬레이브간 상호 전송 (master와 slave의 data가 교환)
슬레이브만 마스터로 전송
(slave가 data 전송, dummy 수신)

## Slide 31: SPI
SPI and Clock
SS가 Low일 때 칩 선택
첫 번째 비트가 MISO/MOSI에 실리고 데이터는 양방향으로 간다

## Slide 32: IC2와 SPI 요약
SPI와 I2C의 요약
SPI | I2C
3-버스 라인 필요 | 2-버스 라인 필요
공식적 사양 없슴 | 공식적 사양 적용
높은 데이터 전송 속도: 10MHz 또는 이상 | 100KHz, 400KHz, 1MHz, 3.4MHz
Point-to-point에는 효율적 | Multi-Master, Mult-Slave에는 더 효율적
내장 어드레스가 없슴 | 내장 어드레스가 있슴
수신확인 신호 Ack가 없슴 | 수신확인 신호 Ack가 있슴
Point-to-Point (Less overhead) | Point-to-Point (More overhead)
속도가 빠른데 적합 | 많은 장치를 연결할 때 적합

## Slide 33: CAN
CAN이란?
Controller Area Network
1985년 독일 벤츠에 의해 차량용으로 개발
비동기식 직렬통신의 한 방식
Multi Master – Multi Slave 구조가 가능해 N:N 통신이 가능
2-Wire Differential 신호방식: 노이즈에 강하다
CAN 트랜시버는 최대110개까지의 노드 연결 가능
주로 장거리 보드 간 통신에 사용되므로 별도의 트랜시버가 필요
통신속도는 1Mbps8 byte 데이터 전송을 하는 하드웨어 패킷을 제공
우선순위가 있다
하드웨어적인 오류 보정이 있다

## Slide 34: CAN
CAN이란?
통신 속도는 최대 1Mbps

## Slide 35: CAN
CAN 통신 배경
1:1 통신
모듈이 추가될 때 마다 연결 선 필요
공간/무게 증가
원가 상승
여러 개의 모듈을 제어
선 수 감소 공간/무게 감소
원가 절감

## Slide 36: CAN
CAN 통신 특징
Multi Master
간단한 구조
노이즈에 매우 강함
ID값을 이용한 우선 순위
고속 및 원거리 통신

## Slide 37: CAN
CAN Frame

## Slide 38: CAN
CAN동작구조
TX에서 101이 트랜시버를 거쳐서 나온 예로 CAN H와 CAN L의 전위차가 작으면 1, 전위차가 크면 0으로 하여 원 신호인 101을 파악
이러한 신호방식은 노이즈에 아주 강하다

## Slide 39: CAN
CAN동작구조
CAN통신에서 실제로 주고 받는 DATA는 이 MAIL BOX에 저장되고 보내진다.
MAIL BOX는 각각의 ID가 address역할을 하여 특정 mail box의 data를 송수신할 수 있다
Data를 주고받는 방식은 ID와 data를 같이 송신하면 slave에서 ID를 체크하여 ID가 일치하면 data를 수신한다

## Slide 41: 시리얼통신의 기초
끝
감사합니다